## Slide 1: Sistema de umidade de Solo pela Web
Pedro Rodrigues Santos Valle - 01810422

## Slide 2: Introdução
Sistema e monitoramento de umidade de solo baseado em uma rede de sensores que se comunicam através da Internet.
Irrigação localizada é um método mais inteligente, pois permite que a água seja depositada diretamente na raiz da planta, de modo a evitar desperdícios e perda de produtividade.
Utilização de uma rede de sensores de umidade do solo é possível identificar o nível de necessidade de cada tipo de cultura, de modo a possibilitar o mapeamento de calor e entendimento da necessidade de irrigação em regiões específicas
Além disso, ainda segundo a Embrapa, mesmo no período chuvoso, a irrigação pode evitar a falta de água, provocada por possíveis estiagem (veranicos), e assim aumentar a produtividade.

## Slide 3: Objetivos
Um sistema de irrigação automatizado para plantas caseiras que faz uso de sensores para identificar as necessidades de cada planta e assim determinar os momentos em que a irrigação é realmente necessária, otimizando então o consumo de água.

## Slide 4: Materiais Utilizados
Módulo de Relé 5V
Módulo Detector de Umidade do Solo Higrômetro
Mini Bomba de água
Suporte de Pilhas 4x 1.5 V AA
ESP32

## Slide 5: ESP32
Módulo controlador
Micro Processador dual core
Suporte à rede Wi-Fi (WPA/ WPA2/ WPA2- Enterprise/ WPS)
Bluetooth v4.2 BR / EDR e BLE;
Possui 38 GPIOs (Entradas/Saídas), com função PWM, I2C, SPI. Também 18 ADC (conversor analógico digital) com resolução de 12 bits e 2 DAC (conversor digital analógico);

## Slide 6
Módulo microcontrolador genérico Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth LE, garantindo uma ampla variedade de aplicativos.
Um baixo custo;
Baixo custo de energia;
Desempenho para integração eletrônica;
Alto poder de processamento.

## Slide 7: Sensor de umidade do solo Higrômetro
Possui um potenciômetro onde se pode ajustar a sua sensibilidade , através de uma sonda que entra em contato com o solo.

## Slide 8: Módulo Relé
O módulo Relé é um interruptor eletromecânico que quando requer pouca energia para executar o circuito de cargas elevadas.
Podemos operar eletricamente em uma aplicação de uma tensão baixa na bobine , abrindo e fechando o circuito.
Como podemos perceber que ao pegar o sensor e colocar em um sólido molhado , vimos que o relé desliga e quando tira o sensor ele ativa o relé e liga a bomba novamente.

## Slide 9: Bomba Submersa
Produz uma intensa movimentação de água e com baixo consumo de energia elétrica, apesar de suas pequenas dimensões.

## Slide 10: Metodologia
Sistema de umidade de solo é baseado em uma rede de sensores que se comunicam através da Internet.
Sensor de umidade de solo conectado a um módulo capaz de realizar a comunicação. Esse módulo envia os dados obtidos pelo sensor via HTTP para o servidor de aplicação.
Seguindo o tráfego da informação, o Servidor é o responsável por definir o intervalo de tempo entre uma coleta e a próxima, armazenar os dados coletados, interpretá-los a fim de definir se é necessário tomar uma ação ou não e hospedar e servir como servidor de acesso para a aplicação web.

## Slide 11: DIAGRAMA DE CASO DE USO

## Slide 12: DIAGRAMA DE CLASSE

## Slide 13: DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

## Slide 14: Desenvolvimento do Software
A programação do Esp32 foi realizada na IDE do Arduino ,que além da sua programação usual , utilizei a biblioteca Wi-fi para que possa ter acesso à rede de internet do próprio Esp32 .No código abaixo demonstra o início do código da parte web, feita na linguagem de programação HTML e PHp , onde as informações serão inseridas quando o sensor vê a porcentagem do solo e sua umidade e em tempo real e salvas as porcentagens que o ESP32 enviou e mostra na Web.

## Slide 15: Teste de irrigação
O experimento foi realizado em ambiente interno.
O importante ressaltar que nesse experimento todos os dispositivos presentes no projeto de irrigação fizeram parte do teste e foram utilizados e além disso foi feita uma nova calibragem, mas nesse experimento foi diretamente em solo seco e úmido e os resultados da calibragem em solo foram muito próximos dos realizados em água

## Slide 16
Web enviar informações

## Slide 17: Resultados Finais
Obtendo informações do monitoramento do solo através do sensor para a Base de dados
https://projirrigacao.000webhostapp.com

## Slide 18: Conclusão
Com protótipo de automação da irrigação, conclui-se que o mesmo correspondeu aos requisitos e necessidades do solo quanto ao consumo de água, enviando os resultados da umidade do solo para uma interface web em que o usuário possibilitou acompanhar e parametrizar os dados em tempo real.

## Slide 19: Referências
SANTOS, Bruno et al. Internet das Coisas: da Teoria à Prática. homepages. 2011. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-das-coisas.pdf. Acesso em: 14 jun. 2022.
PEREIRA, Humberto; OLIVEIRA, Rodolfo. Sistema de monitoramento de umidade de solo via web. hto.ifsp.edu.br. 2018. Disponível em: https://hto.ifsp.edu.br/portal/images/thumbnails/images/IFSP/Cursos/Coord_ADS/Arquivos/TCCs/2018/TCC_HumbertoAntonioFerrisPereira_HT1320203.pdf. Acesso em: 13 jun. 2022.
CATULÉ, Pedro; MARTINS, Iago. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA E LOCALIZADA USANDO HARDWARE LIVRE ESP32 EM PEQUENAS PLANTAÇÕES. hto.ifsp.edu.br. 2018. Disponível em: https://ri.unipac.br/repositorio/wp-content/uploads/2019/02/SISTEMAS-DE-INFORMA%C3%87%C3%83O-Pedro-Afonso-Loiola-Catul%C3%A9-e-Igor-Marllen-Froeder-Martins.pdf. Acesso em: 14 jun. 2022.